## Slide 1: Studio degli urti con la guidovia (e misura di )
Esperienza di laboratorio del corso di Fisica 1
Per i corsi di Laurea in Ingegneria

## Slide 2: Studio degli urti: introduzione
Per semplificare lo studio degli urti tra corpi materiali si fanno varie assunzioni spesso non verificate in realtà. In particolare si assumono gli urti come istantanei, mentre ovviamente tutti gli urti reali hanno una durata limitata nel tempo. Inoltre, a livello macroscopico non esistono urti elastici, perché una pur minima quantità di energia viene sempre dissipata, anche nelle migliori condizioni sperimentali.
Questo comporta una differenza tra il risultato previsto dalle formule studiate e il corrispondente dato misurato. Con questa esperienza cerchiamo di quantificare quanto può essere questa differenza in diverse condizioni sperimentali.

## Slide 3: Strumentazione (I)
Guidovia a cuscino d'aria. Sulla guidovia possono scorrere delle slitte in condizioni di attrito trascurabile. Il cuscino d'aria è realizzato tra slitta e guidovia per mezzo di un flusso d'aria, alimentato da un compressore, uscente da piccoli fori realizzati sulla guidovia. L'inclinazione della guidovia rispetto al piano del banco può essere regolata mediante rotazione di una vite micrometrica
Slitta. Dispositivo opportunamente sagomato che scorre con attrito viscoso trascurabile sulla guidovia a cuscino d'aria.
Sensore di forza

## Slide 4: Strumentazione (II)
Sonar. Dispositivo collocato ad una estremità della guidovia in grado di misurare la legge oraria del moto della slitta. Il sonar è collegato ad un sistema di acquisizione dati interfacciato ad un computer portatile. È possibile definire origine e verso dell'asse di riferimento del moto.
Sensore di forza. Dispositivo collocato all'altra estremità della guidovia in grado di misurare la forza parallela al suo asse agente su di esso. È collegato al sistema di acquisizione dati interfacciato al computer. È possibile definire il punto di zero e scegliere tra due diversi valori di massimo.
Sensore di forza

## Slide 5: Tipologie di urti
In questa esperienza si effettueranno degli urti con le slitte sulla guidovia, e dalle misure delle relative leggi del moto cercheremo di stimare la congruenza dei risultati con le corrispondenti leggi fisiche.
Ricordiamo che in assenza di forze esterne impulsive, in un urto si conserva la quantità di moto totale del sistema :
dove e rappresentano gli istanti di tempo immediatamente prima e dopo l'urto, assunto all'istante , rispettivamente.

## Slide 6: Acquisizione dati
La posizione della slitta (quella più vicina al sonar) viene misurata dal sonar a istanti “discreti”, in funzione della frequenza (regolabile) con cui vengono emessi gli impulsi sonar. I dati acquisiti vengono trasmessi in tempo reale all'applicazione LoggerPro installata nel PC.
LoggerPro consente di visualizzare vari grafici con i dati acquisiti. Di interesse per questa esperienza sono la legge oraria del moto e la relativa velocità . Da notare che la velocità è una grandezza derivata dalla misura di , ottenuta come rapporto tra intervalli spaziale e temporale di misure successive (modificabili via software):

## Slide 7: Urto 1: urto perfettamente anelastico
Applicando la legge di conservazione della quantità di moto totale del sistema a due corpi soggetti ad un urto perfettamente anelastico si ottiene:

## Slide 8: Urto 1: Descrizione della misura
Si utilizzano le due slitte con il contatto di velcro ( kg) sulla guidovia posta orizzontale: una slitta (1), inizialmente in prossimità del sonar, si allontana manualmente dal sonar; la slitta (1) urta in modo “completamente anelastico” (aggancio tra i velcri) una seconda slitta (2) “ferma” al centro della guidovia:
Si misurano le velocità della slitta (1) prima dell'urto e delle due slitte unite (1+2) dopo l'urto.

## Slide 9: Urto 1: Operazioni preliminari
Accendere il compressore, porre la manopola alla posizione 3
Porre la guidovia orizzontale: posizionare una slitta al centro della guidovia e variare l'inclinazione della guidovia agendo sulla vite posta sulla base della guidovia a sinistra, finché la slitta non oscilla attorno ad una posizione di equilibrio (tra due forellini di uscita dell'aria)
Segnare la posizione della vite corrispondente alla guida orizzontale usando l'anello di riferimento attorno alla vite
Con LoggerPro acceso, configurare l'asse di riferimento del moto (zero e verso)
Spingere (delicatamente) una slitta sulla guidovia e verificare il corretto funzionamento del sistema di acquisizione dei dati

## Slide 10: Urto 1: Acquisizione dati di misura
Si ottengono due moti rettilinei uniformi (in prima approssimazione). Utilizzare Analyze/Linear Fit per determinare le velocità e a partire dalle leggi del moto (pendenze delle rette) ed i relativi scarti
Si consiglia di interpolare i dati non troppo lontano dalla zona dell'urto
sonar
sonar

## Slide 11: Urto 1: Misure e analisi dati
Effettuare tre diverse misure: a) slitte “scariche”; b) slitta (2) con aggiunta massa di alluminio (0.03 kg); c) slitta (2) con aggiunta una seconda massa di alluminio (in quest'ultimo caso potrebbe essere preferibile portare la manopola del compressore ad un valore 4-5 per ridurre l'attrito)
Riportare i dati (masse delle slitte, velocità , velocità ) sul foglio di calcolo 1 del file Template_Collisions disponibile in OpenOffice.
Verificare la discrepanza tra misura e dato teorico come ricavato dal foglio di calcolo (espressa sia in valore assoluto sia in unità di deviazioni standard) e discuterla

## Slide 12: Urto 2: Urto elastico
Se un corpo di massa urta con velocità un corpo vincolato, non si conserva la quantità di moto totale del sistema in quanto il vincolo fornisce un impulso esterno impulsivo durante l'urto.
Per il teorema dell'impulso possiamo scrivere che:
Se l'urto è elastico, per la conservazione dell'energia, . Si ottiene quindi che

## Slide 13: Urto 2: Descrizione della misura
Si utilizza la slitta con la molla ( kg), posta circa al centro della guidovia, con la molla posta a sinistra e la si lancia manualmente a bassa velocità verso il sensore di forza posto all'estremità sinistra della guidovia stessa.
Si misurano le velocità della slitta prima e dopo l'urto e l'impulso applicato dal sensore di forza; infine si confrontano la variazione della quantità di moto della slitta e l'impulso.

## Slide 14: Urto 2: Operazioni preliminari
Accendere il compressore, porre la manopola alla posizione 3
Porre la guidovia orizzontale (stessa procedura della misura precedente) e segnare con il riferimento la posizione della vite
Con LoggerPro acceso: a) configurare l'asse di riferimento del moto (zero e verso); b) verificare che il fondoscala del sensore di forza sia a N e impostare a zero il valore del sensore di forza mentre è a riposo; impostare la frequenza di acquisizione alla massima possibile (1000 Hz)
Spingere (delicatamente) una slitta sulla guidovia e verificare il corretto funzionamento del sistema di acquisizione dei dati

## Slide 15: Urto 2: Acquisizione dati di misura:
Si ottengono due moti rettilinei uniformi (in prima approssimazione). Utilizzare Analyze/Linear Fit per determinare le velocità e (costanti) a partire dalle leggi del moto (pendenze delle rette) ed i relativi scarti
Si consiglia di interpolare i dati non troppo lontano dalla zona dell'urto
sonar
sonar

## Slide 16: Urto 2: Acquisizione dati di misura:
Si ricava l'andamento nel tempo della forza misurata dal sensore
Tramite Analyze/Integral misurare il valore dell'integrale su due intervalli di tempo uguali: uno sulla zona della forza, , e un altro nella zona di segnale idealmente nullo, ; il valore dell'impulso “netto” è dato dalla differenza tra i due (segnale – fondo): .
segnale
fondo

## Slide 17: Urto 2: Misure e analisi dati
Riportare i dati (massa della slitta, velocità e , segnale e fondo ) sul foglio di calcolo 2 del file Template_Collisions disponibile in OpenOffice.
Verificare la discrepanza osservata tra i due dati misurati, e , come ricavato dal foglio di calcolo (espressa sia in valore assoluto sia in unità di deviazioni standard) e discuterla
Verificare che l'urto è quasi elastico, determinando il valore percentuale dell'energia dissipata

## Slide 18: Urto 3: Urto anelastico
Se un corpo di massa urta anelasticamente con velocità un corpo vincolato, non si conserva la quantità di moto totale del sistema in quanto il vincolo fornisce un impulso durante l'urto.
Per il teorema dell'impulso possiamo scrivere che:

## Slide 19: Urto 3: Descrizione della misura
Si utilizza la slitta senza molla ( kg) con la guidovia inclinata (sensore di forza in basso, sonar in alto).
Si misurano le velocità della slitta prima e dopo l'urto con il sensore di forza, e l'impulso applicato dal sensore di forza; infine si confrontano la variazione della quantità di moto della slitta e l'impulso.

## Slide 20: Urto 3: Operazioni preliminari
Accendere il compressore, porre la manopola alla posizione 3
A partire dalla guida orizzontale, usando il riferimento dell'anello per fare giri esatti della vite, inclinare la guidovia di 2-3 giri ( rad, dove è il numero di giri della vite) alzando il sonar
Con LoggerPro acceso: a) configurare l'asse di riferimento del moto (zero e verso); b) verificare che il fondoscala del sensore di forza sia a N e impostare a zero il valore del sensore di forza mentre è a riposo; impostare la frequenza di acquisizione alla massima possibile (1000 Hz)
Spingere (delicatamente) una slitta sulla guidovia e verificare il corretto funzionamento del sistema di acquisizione dei dati

## Slide 21: Urto 3: Acquisizione dati di misura: (1)
Si posiziona la slitta senza molla a 30-40 cm dal sensore di forza, con velocità iniziale nulla. L'urto tra slitta e sensore di forza può essere applicato dalla slitta sia sul velcro sia sul perno magnetizzato.
Il moto della slitta è, in prima approssimazione, uniformemente accelerato.
sonar
sonar

## Slide 22: Urto 3: Acquisizione dati di misura: (2)
Utilizzare Analyze/Curve Fit per interpolare i dati misurati, definendo come funzione di fit: ; salvare i valori di e con i relativi scarti. NB: è la velocità estrapolata all'istante , ma a noi serve conoscere le velocità agli istanti e prima e dopo l'urto.
sonar
sonar

## Slide 23: Urto 3: Acquisizione dati di misura:
Si ricava l'andamento nel tempo della forza misurata dal sensore: rispetto al caso precedente, la curva della forza è asimmetrica
Tramite Analyze/Integral misurare il valore dell'integrale su due intervalli di tempo uguali: uno sulla zona della forza, , e un altro nella zona di segnale idealmente nullo, ; il valore dell'impulso è dato dalla differenza tra i due (segnale – fondo): .
segnale
fondo

## Slide 24: Urto 3: Misure e analisi dati (1)
Per determinare con la miglior accuratezza possibile l'istante dell'urto si utilizza il grafico di . Per mezzo del menu Data/New Calculated Column, aggiungere la derivata della Forza nel tempo; con Insert/Graph si visualizza il grafico di questa derivata.
Si espande il grafico della derivata nell'intorno dell'urto e si effettua il fit lineare della porzione di derivata che interseca l'asse orizzontale, .
Ponendo si ricava (si assumono trascurabili gli errori).

## Slide 25: Urto 3: Misure e analisi dati (2)
Le velocità della slitta prima e dopo l'urto si ricavano dalle leggi orarie delle velocità per i due moti uniformemente accelerati, .
Riportare i dati (massa della slitta, accelerazioni e , velocità all'istante , e , segnale e fondo ) sul foglio di calcolo 3 del file Template_Collisions disponibile in OpenOffice.
Verificare la discrepanza osservata tra i due dati misurati, e , come ricavato dal foglio di calcolo (espressa sia in valore assoluto sia in unità di deviazioni standard) e discuterla
Verificare che l'urto è anelastico, determinando il valore percentuale dell'energia dissipata

## Slide 26: Stima dell'accelerazione di gravità
Dall'analisi del moto di una slitta con la guidovia inclinata è possibile produrre una stima dell'accelerazione di gravità .
A tal fine si studia il moto sia in fase di discesa sia in fase di salita, in modo da poter determinare anche il valore della forza di attrito agente sulla slitta:

## Slide 27: Stima di : Descrizione della misura
Si utilizza la slitta con la molla ( kg) con la guidovia inclinata (sensore di forza in basso, sonar in alto). Si lascia scendere la slitta partendo da ferma.
Alla fine della guidovia la slitta urta “elasticamente” il sensore di forza e rimbalza iniziando un moto in salita. Raggiunta la massima altezza, il moto riprende verso il basso.
Si consente alla slitta di effettuare almeno 5 rimbalzi e si studia il moto della slitta durante tutto il moto.

## Slide 28: Stima di : Operazioni preliminari
Accendere il compressore, porre la manopola alla posizione 3.
A partire dalla guida orizzontale, usando il riferimento dell'anello per fare giri esatti della vite, inclinare la guidovia di qualche giro ( rad, dove è il numero di giri della vite) alzando il sonar.
Con LoggerPro acceso: a) configurare l'asse di riferimento del moto (zero e verso); b) impostare la frequenza di acquisizione alla massima possibile (30 Hz).
Spingere (delicatamente) una slitta sulla guidovia e verificare il corretto funzionamento del sistema di acquisizione dei dati
È preferibile mettere sulla slitta uno dei dischi di alluminio ( kg) per darle maggiore stabilità durante gli urti con il sensore di forza.

## Slide 29: Stima di : Acquisizione dati di misura
Si posiziona la slitta, con la molla orientata verso il sensore di forza, in prossimità del sonar e la si rilascia con velocità iniziale nulla.
Si lascia che la slitta compia almeno 5-6 rimbalzi, e si acquisiscono con continuità le curve del moto.
Utilizzare Analyze/Curve Fit per interpolare i dati misurati in tutte le fasi di salita e tutte le fasi di discesa, definendo come funzione di fit: ; salvare i valori delle accelerazioni con i relativi scarti.
sonar

## Slide 30: Stima di : Misure e analisi dati
Si riportano le misure effettuate delle accelerazioni e dei relativi scarti nel foglio di calcolo predisposto in OpenOffice, assieme ai valori di massa della slitta e della inclinazione della guidovia.
Il foglio restituisce i valori dell'accelerazione media misurata in fase di discesa e in fase di salita, con gli scarti associati alle medie. Verificare che le accelerazioni sono diverse.
Utilizzando le equazioni viste in precedenza, il foglio di calcolo fornisce anche il valore dell'accelerazione di gravità e della forza di attrito media, con associati i relativi scarti.