## Slide 1
Gli indicatori di sostenibilità nelle scelte di investimento di una impresa
Case Study AAA- L’impronta di carbonio nel servizio depurazione
15 marzo 2024

## Slide 2: CHI SIAMO
CRISTINA GATTAZZO
ACEGASAPSAMGA S.p.a.
ASSET MANAGEMENT – SII
Sviluppi e implementazione attività AM in ottica ISO 55001. Gestione processo di redazione del Piano interventi. Monitoraggio realizzazione investimenti. Rapporti con EGATO e autorità. Project Management in sviluppo sistemi di Decision Support System. Project Management progettazione progetti PNRR
cell. 340.660.23.90 - tel. 049.8280609 - cgattazzo@acegasapsamga.it
GIULIA COPPOLA
ACEGASAPSAMGA S.p.a.
xxxx– SII
xxxxx
cell. xxxx- tel. xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx@acegasapsamga.it

## Slide 3: AcegasApsAmga

## Slide 4: Scopo dell’intervento
L’intervento vuole essere un esempio pratico di come le aziende definiscono le loro scelte industriali in funzione degli indicatori di sostenibilità
Esempio: Il carbon footprint del servizio depurazione

## Slide 5: Cos’è un depuratore
Un impianto di depurazione delle acque reflue urbane, attraverso una combinazione di trattamenti meccanici, chimici e biologici – mira a rimuovere gli inquinanti dall’ acqua di scarico e renderla così abbastanza pulita da poter essere rilasciata nel suolo o nei corpi idrici senza danneggiare l’ambiente.
Lo scopo primario del depuratore è quello di abbattere gli inquinanti
solidi sospesi
sostanze organiche,
ammoniaca, idrogeno solforato e tensioattivi,
composti di fosforo e azoto
batteri patogeni,
Inquinanti emergenti (PFAS microplastiche)
e può contribuire alla riduzione dei gas serra.
CO2 anidride carbonica
CH4 metano
NO Protossido di azoto

## Slide 6: Un’importante distinzione
Nel trattare temi di emissioni è importante stabilire la differenza tra emissioni inquinanti ed emissioni di gas serra
Emissioni inquinanti
Gas serra
Tossici per l’uomo e/o l’ecosistema
Il loro impatto avviene su scala locale (possono estendersi in un ambiente più vasto di quello di emissione ma non raggiunge la scala globale)
Non sono tossici per l’uomo o per l’ambiente
Hanno la capacità di trattenere parte della radiazione solare e rifletterla verso la terra. Un aumento della loro concentrazione causa il fenomeno del riscaldamento globale.
Il loro impatto avviene su scala globale
PMx particolato sospeso
CO2 anidride carbonica
CH4 metano
N2O ossido di diazoto
HFCs idrofluorocarburi
SO2 biossido di zolfo
CO monossido di carbonio
NOx ossidi di azoto
…
…

## Slide 7: Il ruolo della regolazione
Alcuni servizi pubblici (tra sui il Servizio Idrico Integrato) sono soggetti alla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
ARERA definisce le regole con cui il servizio svolto dagli operatore viene remunerato. Negli anni sono stati messi in piedi dei meccanismi di premio/penalità per incentivare gli operatori a raggiungere degli specifici risultati di qualità tecnica e commerciale.
In questo modo i risultati economici degli operatori sono direttamente collegati ai risultati che riescono a raggiungere.
Definizione degli obiettivi di settore
Misura di una baseline per l’operatore
Obiettivi di miglioramento per ciascun operatore
Misurazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo
Erogazione di premi e penalità economici

## Slide 8: La sostenibilità nel Servizio depurazione ha un incentivo economico
Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata %
Smaltimento
fanghi in discarica %
Impronta
di carbonio
Neutralità energetica
M5
G5.3
G5.4
M6
ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a creato un sistema di premi e penalità economiche sulla base del rispetto degli indicatori di sostenibilità
2019
2024
G5.2

## Slide 9
STIMA DEL CARBON FOOTPRINT NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SECONDO LA UNI EN ISO 14064-1:2019

## Slide 10: Stima del carbon footprint – impianto Ca' nordio
CALCOLO PARAMETRICO
EMISSIONI DIRETTE
ENERGIA (prodotta e acquistata)
PROCESSO
USO REATTIVI
PRODUZIONE DI RIFIUTI
EMISSIONI INDIRETTE
TRATTAMENTO RIFIUTI
CORPO IDRICO RECETTORE
I risultati del calcolo parametrico non tengono conto delle emissioni della EE acquistata perchè l'energia acquistata dal gruppo Hera è energia prodotta da fonti rinnovabili.
Quantità che descrive l’attività, espressa in termini di energia (J o MWh), massa (Kg) o volume (m3 o l)
EF è il fattore di emissione che trasforma la quantità nella conseguente emissione GHC , espressa in CO2 per unità di dato attività
GWP "Global Warming Potential" sono coefficienti ricavati da linee guida IPCC, utilizzati per convertire le emissioni dei singoli gas serra in emissioni di CO2e.
UNI EN ISO 14064-1 Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione

## Slide 11
L'emissioni sono distinte in categorie
non biogeniche
biogeniche
Laddove possibile e applicabile si scindere il contributo della CO2 biogenica

## Slide 12: Carbon Footprint del Depuratore di Ca’Nordio
Senza Garanzie di Origine
Con Garanzie di Origine
Emissioni dirette correlate ai processi
Emissioni dirette da combustione fissa
Emissioni dirette fuggitive
Emissioni dirette
Consumi e produzione di energia
Garanzie di origine
Emissioni indirette da energia importata
Trasporto chemicals
Trasporto per smaltimento rifiuti e manutenzione interna
Emissioni indirette trasporto
Emissioni indirette su recettore finale
Emissioni indirette dal corpo idrico recettore
Incenerimento
Processo di compostaggio
Spandimento diretto in agricoltura
Emissioni generate dal processo tecnologico di trattamento fanghi
Totale
TOTALE
non biogenica
biogenica
totale
non biogenica
biogenica
totale
15K
10K
5K
0K
-5K
tCO2 eq

## Slide 13: Carbon Footprint del Depuratore di Ca’Nordio – Focus Energia
Chart: Emissioni CO2 per consumo energetico 2016-2021
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
EE prelevata | 3492.7196 | 3630.1786 | 3329.075 | 3033.4125 | 2481.8519 | 2717.6635
Gas per usi di processo | 332.4883 | 400.0481 | 355.22 | 297.6644 | 429.297 | 233.1919
Gas per uso civile | 19.2302 | 21.4629 | 18.4595 | 13.8071 | 17.3334 | 17.8081
EE prodotta (biogas) | -47.6137 | -33.4302 | -18.829 | -44.2232 | -91.4611 | -190.5294
Garanzie di origine | -3492.7196 | -3630.1786 | -3329.075 | -3033.4125 | -2481.8519 | -2717.6635
TOTALE senza GO | 3796.8244 | 4018.2594 | 3683.9256 | 3300.6609 | 2837.0212 | 2778.1341
TOTALE con GO | 304.1048 | 388.0808 | 354.8506 | 267.2484 | 355.1693 | 60.4706

## Slide 14
Il carbon footprint specifico è stato determinato da campagne di misura
EMISSIONI BIOGENICHE, CO2 ottenuta dall'ossidazione del carbonio derivante da biomassa

## Slide 15: Carbon Footprint del Depuratore di Ca’Nordio – Focus Energia
Emissioni
La carbon footprint legata ai consumi energetici dell’impianto dipende in modo preponderante dai consumi di energia elettrica e in modo minore dai consumi di gas per usi di processo.
Riduzione carbon footprint
Negli anni si sono adottate una serie di misure per ridurre l’impatto:
Interventi di efficientamento energetico
Produzione di energia da fonte rinnovabile (tramite cogenerazione alimentata a biogas proveniente dall’impianto stesso)
Approvvigionamento di energia verde certificata con garanzie di origine
Garanzie di origine: sono certificazioni elettroniche acquistabili/negoziabili che attestano l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate. Ogni certificato equivale ad 1 MWh di energia rinnovabile.

## Slide 16: PROSSIMI PASSI
Impronta
di carbonio
Neutralità energetica
G5.4
G5.2
Definire una strategia per la riduzione delle emissioni gas serra
Analisi ACB
La valutazione economico-sociale (analisi costi-benefici), ha l'obiettivo di identificare la convenienza economica dei progetti di investimento, cercando di: misurare i guadagni e le perdite degli individui, utilizzando il denaro come unità di misura (processo di monetizzazione)
Interventi per la riduzione delle emissioni (corpo recettore) 11.736 t(CO2)/y
Interventi per la riduzione dei consumi energetici 2700 t(CO2)/y
OPZIONE 1
OPZIONE 1
OPZIONE 2

## Slide 17: Il valore economico delle emissioni di gas serra
Il valore economico dell'emissioni di gas serra in atmosfera è definto da ...
Il valore economico dell'emissioni di gas serra nei corpi idrici non sono state ancora valutare …
Per dare un valore economico ad una risorsa ambientale si utilizzano questionari di willingness to pay
Per fare un Analisi ACB e paragonare le due scelte è necessario dare un valore economico a tute le quantità in gioco (e quindi anche alla sostenibilità)

## Slide 19: Effetto serra/Cambiamenti climatici
Effetto serra: Fenomeno naturale di regolazione della temperatura sul pianeta grazie alla presenza nell’atmosfera dei cosiddetti «gas serra». Questi consentono il passaggio della radiazione solare dall’esterno verso l’interno, ma ostacolano fuoriuscita dei raggi infrarossi, rallentando la velocità con cui viene ceduto il calore verso l’esterno.
Cambiamento climatico: qualsiasi alterazione dell'atmosfera globale che sia direttamente o indirettamente riconducibile all'azione umana

## Slide 20: Gas serra
Le emissioni di CO2 legate al settore energia rappresentano da sole il 77% delle emissioni nazionali di gas serra.
I gas effetto serra sono sostanze che contribuiscono alla formazione del noto effetto omonimo.

## Slide 21: CO2 equivalente
Permanenza dei gas serra in atmosfera
I vari tipi di gas serra hanno dei tempi di permanenza in atmosfera diversi tra loro. Dopo essere state emesse, le molecole di gas serra si accumulano nell’atmosfera, quindi una molecola emessa in un momento puntuale manifesta i suoi effetti per anni a venire.
Global Warming Potential
La misura di come una serie di molecole riescono a intrappolare calore fatto 1 la capacità della CO2, tenendo conto della sua permanenza nel tempo.
L’utilizzo di questo fattore ci consente di riportare tutte le emissioni ad un’unica unità di misura detta tonnellata di CO2 equivalente.
Gas serra | Permanenza in atmosfera (anni) | GWP a 100 anni
CO2 | *centinaia | 1
CH4 | 12 | 25
N2O | 120 | 298
HFCs | 1,5 - 260 | 10 – 15.000
SF6 | 3.200 | 22.800

## Slide 22: Traiettoria delle emissioni
Il fatto che i gas serra permangono in atmosfera per periodi ben superiori all’anno andando così ad accumularsi nel tempo fa sì che un intervento di riduzione di CO2 attuato oggi porti risultati maggiori rispetto allo stesso intervento attuato tra 10 anni.
2020: -20% rispetto al 1990
2030: -40% rispetto al 1990

## Slide 23: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
Consiglio europeo lancia politica sul clima con 3 aree di intervento:
Riduzione dei gas serra
Promozione delle fonti rinnovabili di energia
Miglioramento dell’efficienza energetica
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 24: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio: Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc).
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 25: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio
1997
Protocollo di Kyoto: Obiettivo medio per paesi industrializzati di riduzione del -5% delle emissioni rispetto al 1990 per il periodo 2008-2012. Per l’Italia -6,5%.
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 26: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio
Protocollo di Kyoto
1997
2005
Entrata in vigore protocollo di Kyoto
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 27: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio
Protocollo di Kyoto
1997
2005
Entrata in vigore protocollo di Kyoto
Avvio del meccanismo EU-ETS mercato della CO2.
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 28: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio
Protocollo di Kyoto
1997
2005
Entrata in vigore protocollo di Kyoto
2007
Obiettivi 20-20-20 – Climate and Energy Package:
Entro il 2020:
-20% emissioni rispetto al 1990
20% dell’energia da fonti rinnovabili
20% efficienza energetica
Avvio del meccanismo EU-ETS mercato della CO2.
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 29: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio
Protocollo di Kyoto
1997
2005
Entrata in vigore protocollo di Kyoto
2007
Obiettivi 20-20-20
Avvio del meccanismo EU-ETS mercato della CO2.
2012
COP 18 - Accordo di Doha:
Decisione di lavorare ad accordo universale entro il 2015
Emendamento a Protocollo di Kyoto aggiunge nuovi obiettivi per il periodo 2012-2020.
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 30: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio
Protocollo di Kyoto
1997
2005
Entrata in vigore protocollo di Kyoto
2007
Obiettivi 20-20-20
Avvio del meccanismo EU-ETS mercato della CO2.
2012
COP 18 - Accordo di Doha
2014
Obiettivi 2030 (1)
-40% emissioni rispetto al 1990
27% dell’energia da fonti rinnovabili
27% efficienza energetica
2014
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 31: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio
Protocollo di Kyoto
1997
2005
Entrata in vigore protocollo di Kyoto
2007
Obiettivi 20-20-20
Avvio del meccanismo EU-ETS mercato della CO2.
2012
COP 18 - Accordo di Doha
COP 21 - Accordo di Parigi:
  innalzamento delle temperature ben al di sotto dei 2°C rispetto alle temperature pre-industriali, perseguire il mantenimento entro 1,5°C;
  neutralità climatica entro il 2050.
  Aumento della resilienza ai cambiamenti climatici.
  Rendere la finanza coerente con i percorsi di riduzione delle emissioni.
2015
2014
Obiettivi 2030 (1)
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 32: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio
Protocollo di Kyoto
1997
2005
Entrata in vigore protocollo di Kyoto
2007
Obiettivi 20-20-20
Avvio del meccanismo EU-ETS mercato della CO2.
2012
COP 18 - Accordo di Doha
COP 21 - Accordo di Parigi
2015
2014
Obiettivi 2030 (1)
Obiettivi 2030 (2)
-40% emissioni rispetto al 1990
32% dell’energia da fonti rinnovabili
32,5% efficienza energetica
2018
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 33: Timeline accordi sul clima
Accordi internazionali
Unione europea
1990
1992
Consiglio europeo
Conferenza di Rio
Protocollo di Kyoto
1997
2005
Entrata in vigore protocollo di Kyoto
2007
Obiettivi 20-20-20
Avvio del meccanismo EU-ETS mercato della CO2.
2012
COP 18 - Accordo di Doha
COP 21 - Accordo di Parigi
2015
2014
Obiettivi 2030 (1)
Obiettivi 2030 (2)
2018
2019
2020
Green Deal europeo
Neutralità climatica entro il 2050;
Obiettivo riduzione emissioni al 2030 innalzata al 55%
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play
L’Effort Sharing Decision prevede inoltre che gli obbietivi possano essere spostati tra gli anni e tra gli stati membri. E che fino al 3% delle riduzioni possono derivare anche dal Clean Development Mechanism (ie. CER) e JI (?)

## Slide 34: Aree di intervento – Obiettivi UE
Gli obiettivi UE si sono da sempre strutturati su tre aree:
Riduzione dei gas serra
Promozione delle fonti rinnovabili di energia
Miglioramento dell’efficienza energetica
Vengono definiti degli obiettivi nazionali specifici per ciascuno stato dell’UE
Ciascuno stato si dota di politiche e strumenti che consentano l’ottenimento di tali obiettivi.
Notes: https://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play

## Slide 35
Grazie per la partecipazione