## Slide 1
Corso di Segnali e Sistemi
Ingegneria Elettronica
Università degli Studi di Padova
A.A. 2022/2023
Laboratorio 02
SEGNALI A TEMPO CONTINUO:
Semplici Trasformazioni della Variabile Indipendente
Segnali Periodici
Segnali Notevoli

## Slide 2
Segnali a Tempo continuo
MATLAB LAVORA CON VETTORI (E MATRICI), quindi tutti i segnali in MATLAB sono intrinsecamente a tempo discreto….
Come possiamo rappresentare i segnali a tempo continuo in MATLAB?
Utilizzando come variabile indipendente (da tracciare sull’asse delle ascisse) un vettore con passo SUFFICIENTEMENTE FITTO.
Cosa significa SUFFICIENTEMENTE FITTO?
…vediamo un esempio
tracciare sin(t) in funzione di t, con passo , /2, /6 e /100

## Slide 4
Esercizio 1
Traslazione e cambio di scala a tempo continuo
Si consideri il segnale a tempo continuo x(t)=tanh(t)
Creare un vettore t che rappresenta l’intervallo di valori per il quali calcolare il valore del segnale. Ci sono due opzioni: capire la differenza tra i due casi
  t=-10:1e-2:10;
  t = linspace(-10,10,1e3);
Per capire il funzionamento di linspace, scrivere help linspace oppure doc linspace e leggere la documentazione
Ricordare che quando si calcola una funzione usando il vettore t come argomento, l’uscita è un vettore della stessa dimensione in cui ogni elemento è il valore della funzione valutata nel corrispondente valore di t
Si tracci il segnale x(t) in funzione di t con linea continua blu (‘b’) per -10t10
Usare title, xlabel, ylabel e grid
Notes: Far fare a loro

## Slide 5
Esercizio 2
Traslazione e cambio di scala a tempo continuo
Si consideri il segnale a tempo continuo
Si traccino sullo stesso grafico i segnali traslati
con linea continua rossa (‘r’) e blu (‘b’) rispettivamente (si inserisca una legenda nel grafico). Usare b=3
Per tracciare più curve sullo stesso grafico ci sono 2 possibilità:
dare un unico comando plot per tutte le curve: plot(t,s1,'r',t,s2,'b')
attivare l’opzione «hold» per permettere la sovrascrittura di un grafico plot(t,s1,'r’); hold on; plot(t,s2,'b’)
Ricordare di disattivare hold dopo aver tracciato l’ultima curva: hold off
Notes: Far fare a loro

## Slide 6
Crea una griglia
Cancella tutte le variabili nel workspace;
Chiude tutte le figure
Pulisce la command window
Traccia di soluzione
Crea la leggenda: gli argomenti sono associati alle curve nell’ordine in cui sono tracciate
p1 è un puntatore all’oggetto creato dal plot (la curva). Può essere usato per cambiare gli attributi della linea, come colore, spessore, tipo di linea, tipo di marker
hold on mantiene tutte le curve sul grafico corrente, impedendo che il successivo plot le cancelli
hold off disattiva questo comportameto

## Slide 7
Esercizio 3
Traslazione e cambio di scala a tempo continuo
Si consideri il segnale a tempo continuo
In una nuova figura si tracci, assieme al segnale i segnali scalati ()
Si considerino i segnali con trasformazione affine del tempo:
Tracciare (con carta e penna!) l’andamento dei quattro segnali. Poi usare Matlab per verificare il risultato
Notes: Far fare a loro

## Slide 8
Esercizio 4
Ribaltamento e Traslazione
Si consideri il segnale a tempo continuo x
Per tutti i tra e a passo di , si traccino i segnali (in blu) e (in rosso) in funzione di .
Si riportino sul titolo di ogni grafico i valori di corrispondenti (usare il comando sprintf)
title(sprintf(‘t=%2d’,t))
Cliccare sul grafico per l’animazione!

## Slide 9
Traccia di soluzione

## Slide 10
Esercizio 5
Segnali Sinusoidali a Tempo Continuo
Si considerino i segnali sinusoidali:
periodico di periodo
periodico di periodo
Consideriamo l’intervallo , discretizzato come t=linspace(0,10,1001);
Per
Tracciare in una stessa figura ed
Verificare il periodo dei due segnali
Tracciare il segnale : È periodico? Se sì, qual è il periodo?

## Slide 11
Esercizio 6
Segnali Sinusoidali a Tempo Continuo
Si ripeta l’esercizio 3.1 cambiando la pulsazione :
Per
Tracciare in una stessa figura ed
Verificare il periodo dei due segnali
Tracciare il segnale : È periodico? Se sì, qual è il periodo? Se no, perché?

## Slide 12
Esercizio 7
Segnali Esponenziali a Tempo Continuo
Si consideri il segnale esponenziale complesso:
con
L’intervallo temporale è a passo : t=0:1e-2:5;
Nota: in Matlab, usare 1i per l’unità immaginaria
1) tracciare in una figura (due subplot) modulo e fase di x(t)

## Slide 13
Esercizio 7
Segnali Esponenziali a Tempo Continuo
Sempre per ,
2) tracciare in una figura (due subplot) parte reale e parte immaginaria di x insieme all’inviluppo (cioè le due curve )
3) Ripetere l’esercizio nel caso a=1 e nel caso a=0

## Slide 14
Esercizio 8
Segnali Esponenziali a Tempo Continuo
P, eseguire il codice seguente e capirne il funzionamento.
Modificare i parametri e valutare il risultato.
In seguito, modificare il codice in modo da visualizzare 3 periodi del segnale.
NB se non si conosce un comando, usare doc Esempio doc numel

## Slide 15
Esercizio 9 - opzionale
Segnali Esponenziali a Tempo Continuo
P, eseguire il codice seguente e capirne il funzionamento.
Cambiare i parametri e verificare il risultato