## Slide 1
Idrocarburi alifatici
CH3(CH2)14CH3
n-esadecano
M = 226
Serie di frammenti distanti 14 uma, CH3(CH2)n+  CnH2n+1+. Di intensità minore CnH2n+ e CnH2n-1+.
Debole picco molecolare
C16H34  C16H34+ + e–  C15H31+ + CH3 (molto debole, assente)
 C14H29+ +C2H5.
In generale sono molto intensi i picchi n = 3-6.
Gli ioni sono CH3-(CH2)n+ (m/z = 29, 43, 57, 71, 85, etc). Il profilo delle intensità ha un massimo per cationi con 3-4 atomi di carbonio e spesso C4H9+ (m/z = 57) è il picco base.
L’intensità dei picchi diminuisce a m/z elevati e la scissione dello ione M+• è casuale (non sequenziale).
29
43
57
71
85
n = 3-6
Notes: prova 2
prova
G. Saielli - Vietata la vendita
1

## Slide 2
2
Idrocarburi alifatici
Serie di frammenti distanti 14 uma. Per alcani ramificati sono intensi i picchi dei relativi carbocationi sec e tert.
2,6,10,14-tetrametilpentadecano
M = 268
In questo caso tutte le frammentazioni su C secondario sono di intensità elevata rispetto al profilo di un alcano lineare, in quanto porteranno alla formazione di un carbocatione secondario (più stabile del primario). Quindi nello spettro compaiono i segnali dei carbocationi più stabili che possono derivare dall’analita
Notes: prova 2
prova
G. Saielli - Vietata la vendita
2

## Slide 3
Cicloalcani
Lo ione molecolare è in genere visibile. La frammentazione principale è la perdita di C2H4 (-28) dallo ione molecolare ed eventuali altre successive perdite di C2H4.
Si osserva la perdita di Me• [M-15]
Notes: prova 2
prova
G. Saielli - Vietata la vendita
3

## Slide 4
Alcheni
Nello spettro MS degli alcheni lo ione M+• è in genere visibile (ad esempio m/z = 84).
Alcheni terminali perdono catione allilico C3H5+ (m/z =41) si vede nello spettro. Sono tipici ioni CnH2n+ e CnH2n-1+ (ma anche CnH2n+1+ poco intensi) cioè serie di picchi distanziati di 14 m/z Serie CnH2n+ : 28, 42, 56, 70, etc. Serie CnH2n-1+ : 27, 41, 55, 69, etc
Notes: prova 2
prova
G. Saielli - Vietata la vendita
4

## Slide 5
Idrocarburi aromatici. 1
Scissione fenilica
Scissione benzilica
Notes: prova 2
prova
G. Saielli - Vietata la vendita
5

## Slide 6
Idrocarburi aromatici. 1
Intenso picco dello ione molecolare. Anche il picco isotopico è, in genere, intenso. Da notare i picchi isotopici M+1 e M+2.
Frammentazione caratteristica: perdita di acetilene (HCCH, m/z = 26).
Le coppie di ioni a massa 91/65 (benzile) e 77/51 (fenile) sono caratteristiche degli alchilbenzeni
C10H8 naftalene, M=128
M+1 = 11.0%
M+2 = 0.4%
-26 (C2H2)
102
128
Benzile
Fenile
Notes: prova 2
prova
G. Saielli - Vietata la vendita
6

## Slide 7
Idrocarburi aromatici. 2
C7H8
toluene M = 92
91
92
m/z = 77
Nei derivati del benzene si notano spesso i picchi ottenuti per perdita dei sostituenti dell'anello
-26 (C2H2)
65
C5H5+

## Slide 8
Alcoli
1-pentanolo, M = 88
Picco ione molecolare spesso non visibile.
Facile perdita di H2O: picco intenso a M–18
Perdita di H2O e CH2=CH2: picco a M–(18+28) = M-46.
Facile formazione di CH2OH+ produce per scissione un intenso picco a m/z = 31 (primari) oppure 45, 59, 73.. (secondari) o 59, 73, 87 ... (terziari)
-18 (H2O)
70
(88)
31
42
-46 (H2O, C2H4)
CH2OH+
M-46 (R.)
CH2OH+: 31
CH3CHOH+: 45
(CH3)2COH+: 59
Scissione in a
Notes: prova 2
prova
G. Saielli - Vietata la vendita
8

## Slide 9
Ammine
Nello spettro MS delle ammine ione M+• è in genere poco intenso o assente e ha massa dispari (regola dell’azoto). Per scissione α le ammine primarie danno un picco intenso a m/z = 30 (processo simile a quello degli alcoli). Invece le ammine secondarie o ramificate danno picchi a m/z = 44, 58, 72 etc. Il picco a M-1 è in genere visibile ma di bassa intensità.
Gli ioni imminio subiscono le trasposizione di McLafferty e le reazioni ‘onio’, che si osservano quando la carica positiva è sull’ eteroatomo e consiste nel trasferimento di idrogeno all’eteroatomo da una catena con almeno due atomi di carbonio e conseguente perdita della catena
Reazione ‘onio’

## Slide 10
Debole ione molecolare.
La frammentazione caratteristica è la scissione a con produzione di ioni a m/z = 30, 44, 58, 72,..., CnH2n+2N+
Ammine
esilammina
M = 101
CH3(CH2)5NH2
(101)
30
-R.
CH2NH2+
30

## Slide 11
Nitro composti
Nei nitroalcani il picco molecolare è debole o assente. Non così per i nitroareni. La presenza di un gruppo nitro è diagnosticata dai picchi: M–46 (perdita di NO2) e M–30 (perdita di NO). Si osservano anche gli ioni NO2+ e NO+ a m/z = 30 e 46. Per i nitroareni, dallo ione (M–46) si può perdere acetilene per ottenere lo ione (M–72) mentre CO può essere eliminato dallo ione (M–30) producendo un picco a m/z = (M–58).
Nitrobenzene M=123
TNT M=227
123
77
NO2.
51
NO.
93
-46
-30
Notes: prova 2
prova
G. Saielli - Vietata la vendita
11

## Slide 12
Composti alogenati
I frammenti contenenti Cl o Br mostrano il caratteristico pattern dovuto ai picchi isotopici!
p-clorobenzofenone
M = 216
139
C6H5
216
CO
Cl
105
C6H4Cl
bromobenzene
M = 156
77
Br
156
Notes: prova 2
prova
G. Saielli - Vietata la vendita
12

## Slide 13
Composti carbonilici. 1
2-pentanone
M = 86
Intenso ione molecolare.
Perdita di uno dei gruppi alchilici (R.) per formare uno ione acilio R-C=O+.
Negli acidi carbossilici si osserva perdita di OH (M-17) o COOH (M-45).
86
71
58
43
CH3.
C2H4
CH3CH2CH2C=O+
C3H7.
CO
CH3CH2CH2+

## Slide 14
L-serina, M = 105
-45 (COOH)
-31 (CH2OH)
-17 (OH)
H2O
Composti carbonilici. 2